## Slide 1: 20.2 基本门电路及其组合
逻辑门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。
所谓门就是一种开关，它能按照一定的条件去控制信号的通过或不通过。
门电路的输入和输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系)，所以门电路又称为逻辑门电路。
20.2.1 逻辑门电路的基本概念
基本逻辑关系为与、或、非三种。
下面通过例子说明逻辑电路的概念及与、或、非 的意义。

## Slide 2
设：开关断开、灯不亮用逻辑 0 表示, 开关闭合、灯亮用 逻辑 1 表示。
逻辑表达式： Y = A • B
1. 与逻辑关系
与逻辑关系是指当决定某事件的条件全部具备时，该事件才发生。
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
Y
B
Y
A
状态表

## Slide 3
2. 或逻辑关系
或逻辑关系是指当决定某事件的条件之一具备时,该事件就发生。
逻辑表达式： Y = A + B
状态表
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
A
B
Y

## Slide 4
3. 非逻辑关系
非逻辑关系是否定或相反的意思。
逻辑表达式：Y = A
状态表
1
0
1
A
Y
0

## Slide 5
由电子电路实现逻辑运算时，它的输入和输出信号都是用电位(或称电平) 的高低表示的。高电平和低电平都不是一个固定的数值, 而是有一定的变化范围。
门电路是用以实现逻辑关系的电子电路，与前面所讲过的基本逻辑关系相对应。
门电路主要有：与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等。
20.2.2 分立元件基本逻辑门电路
20.2 基本门电路及其组合

## Slide 6
电平的高低一般用 1 和 0两种状态区别,若规定高电平为 1，低电平为 0 则称为正逻辑。反之则称为负逻辑。若无特殊说明,均采用正逻辑。
1
0
0V
UCC
高电平
低电平

## Slide 7
1. 二极管与门电路
(1) 电路
(2) 工作原理
输入A、B 全为高电平“1”，输出 Y 为“1”。
输入A、B 不全为“1”，输出 Y 为“0”。
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
Y
输 入
输出
0V
0V
0V
3V
3V
3V
与门逻辑状态表

## Slide 8
1. 二极管与门电路
(3) 逻辑关系：
“与”逻辑
即：有 0 出 0 ，
全 1 出 1 。
逻辑表达式：
Y = A B
逻辑符号：
&
A
B
Y
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
Y
输 入
输出
与门逻辑状态表

## Slide 9
(2) 工作原理
输入A、B全为低电平“0”，输出 Y 为“0”。
输入A、B有一个为“1”，输出 Y 为“1”。
1
1
1
0
0V
0V
0V
3V
3V
3V
0
0
0
1
1
1
0
1
2. 二极管或门电路
(1) 电路
或门逻辑状态表
A
B
Y
输 入
输出

## Slide 10
2. 二极管或门电路
(3) 逻辑关系：
或逻辑
即：有 1 出 1 ，
全 0 出 0 。
Y=A+B
逻辑表达式：
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
或门逻辑状态表
A
B
Y
输 入
输出

## Slide 11: 3. 晶体管非门电路
截止
(2) 逻辑表达式：Y=A
0
1
(1) 电路
0
1
1
0
1
0
A
Y
非门逻辑状态表
逻辑符号
1
A
Y
饱和

## Slide 12
1. 与非门电路
有 0 出 1 ，全 1 出 0 。
与非门
20.2.3 基本逻辑门电路的组合
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
A
B
Y
输 入
输出
或非逻辑状态表
逻辑表达式：
Y = A B

## Slide 13
或非门
20.2.3 基本逻辑门电路的组合
2. 或非门电路
有 1 出 0 ，全 0 出 1 。
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
A
B
Y
输 入
输出
或非逻辑状态表
Y = A + B
逻辑表达式：
或 门
非 门

## Slide 14
&
A
例：根据输入波形画出输出波形
A
B
Y1
有 0 出 0 ，全 1 出 1 。
有 1 出 1 ，全 0 出 0 。
Y2

## Slide 15
3. 与或非门电路
20.2.3 基本逻辑门电路的组合
Y = A.B+C.D
逻辑表达式：
逻辑符号

## Slide 16: 20.3 TTL门电路
(三极管—三极管逻辑门电路)
TTL门电路是双极型集成电路，与分立元件相比，具有速度快、可靠性高和微型化等优点，目前分立元件电路已被集成电路替代。下面介绍集成 与非门电路的工作原理、特性和参数。

## Slide 17
输入级
中间级
输出级
20.3.1 TTL与非门电路
1. 电路
E2
E3
E1
B
等效电路
C
多发射极三极管

## Slide 18
(1) 输入全为高电平 1 (3.6V)时
2. 工作原理
4.3V
T2、T5饱和导通
钳位2.1V
E结反偏
截止
0
(0.3V)
负载电流（灌电流）
输入全高 1
输出为低 0
1V
T1
R1
+Ucc
3.6V
1

## Slide 19
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
2. 工作原理
T2、T5截止
负载电流（拉电流）
(0.3V)
1
0
输入有低 0 输出为高 1
1V
(2) 输入端有任一低电平 0 (0.3V)
流过 E结的电流为正向电流
5V
VY 5-0.7-0.7
=3.6V

## Slide 20
有 0 出 1
全 1 出 0
与非逻辑关系
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
A
B
Y
C
与非逻辑状态表
逻辑表达式：
Y = A B C
与非 门

## Slide 21
74LS00、74LS20管脚排列示意图

## Slide 22
(1) 电压传输特性
输出电压 UO与输入电压 Ui的关系。
C
D
E
3. TTL与非门特性及参数
电压传输特性
测试电路
A
B
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V

## Slide 23
A
B
C
D
E
(2)TTL“与非”门的参数
电压传输特性
典型值3.6V，
2.4V为合格
典型值0.3V，
0.4V为合格
输出高电平电压UOH
输出低电平电压UOL
输出高电平电压UOH和输出低电平电压UOL
UO/V
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V

## Slide 24
A
B
D
E
低电平噪声容限电压UNL — 保证输出高电平电压不低于额定值90%的条件下所允许叠加在输入低电平电压上的最大噪声 ( 或干扰)电压。
UNL=UOFF –UIL
允许叠加干扰
定量说明门电路抗干扰能力
UOFF
UOFF 是保证输出为额定高电平的90%时所对应的最大输入低电平电压。
0.9UOH
输入
低电平
电压UIL
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V

## Slide 25
输入高电平电压UIH
A
B
高电平噪声容限电压UNH—保证输出低电平电压的条件下所允许叠加在输入高电平电压上的最大噪声 ( 或干扰) 电压。
UNH=UIH–UON
允许叠加干扰
定量说明门电路抗干扰能力
UON是保证输出为额定低电平时所对应的最小输入高电平电压。
D
E
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V
UON

## Slide 26
指一个“与非”门能带同类门的最大数目，它表示带负载的能力。对于TTL“与非”门 NO  8。
输入高电平电流 IIH和输入低电平电流 IIL
当某一输入端接高电平，其余输入端接低电平时，流入该输入端的电流，称为高电平输入电流 IIH(A)。
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL(mA)。
扇出系数NO

## Slide 27
1
0
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL (mA)。
若要保证输出为高电平，则对电阻值有限制
R IIL< UNL
&
&
Y
1
1
R

## Slide 28
平均传输延迟时间 tpd
50%
50%
tpd1
tpd2
TTL的 tpd 约在 10ns ~ 40ns，此值愈小愈好。
输入波形ui
输出波形uO

## Slide 29
D
E
20.3.2 三态输出与非门
当控制端为高电平1时, 实现正常的与非逻辑关系
Y = A • B
1
1. 电路
D
控制端
截止

## Slide 30
20.3.2 三态输出与非门
0
1. 电路
1V
1V
当控制端为低电平0 时, 输出Y 处于开路状态，
也称为高阻状态。
控制端
导通

## Slide 31
逻辑符号
  0 高阻
0 0 1 1
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 0
表示任意态
20.3.2 三态输出“与非”门
三态输出与非状态表
A
B
E
Y
功能表
输出高阻

## Slide 32
三态门应用：
可实现用一条总线分时传送几个不同的数据或控制信号。
1
0
0
A1 B1

## Slide 33
1. 电路
有源负载
20.3.3 集电极开路“与非”门电路(OC门)

## Slide 34
OC门的特点：
1. 输出端可直接驱动负载
如：
2. 几个输出端可直接相联
1
0
0
0
0

## Slide 35
OC门的特点：
1. 输出端可直接驱动负载
如：
2. 几个输出端可直接相联
1
0
0
1
线与功能
0

## Slide 36
20.4.1 CMOS非门电路
20.4 CMOS门电路
PMOS管
NMOS管
CMOS 管
负载管
驱动管
(互补对称管)
A= 1 时，T1导通， T2截止，Y = 0
A= 0 时，T1截止， T2导通，Y = 1
Y= A

## Slide 37
T4与T3并联，T1与T2 联；
当 AB 都是高电平时,
T1 与 T2 同时导通，T4 与 T3 同时截止；输出 Y 为低电平。
当AB中有一个是低电平时，T1与T2中有一个截止，T4与T3中有一个导通, 输出Y 为高电平。
20. 4. 2 CMOS与非门电路
1. 电路
2. 工作原理

## Slide 38
当 AB 中有一个是高电平时，T1 与 T2 中有一个导通，T4 与 T3 中有一个截止，输出 Y 为低电平。
当AB都是低电平时，T1 与 T2 同时截止，T4 与 T3 同时导通；输出 Y 为高电平。
20. 4. 3 CMOS或非门电路
1. 电路
2. 工作原理

## Slide 39
20.4. 4 CMOS传输门电路
1. 电路
2. 工作原理
设：
10V
0V
可见ui 在 0 ~10V连续变化时，至少有一个管子导通,传输门打开, (相当于开关接通 ) ui 可传输到输出端, 即 uO= ui, 所以COMS传输门可以传输模拟信号,也称为模拟开关。
（0~7V）
导通
（3~10V）
导通

## Slide 40
0V
10V
可见 ui 在 0 ~ 10V 连续变化时，两管子均截止, 传输门关断，(相当于开关断开) ui不能传输到输出端。
（0~10V）
截止
截止
结论：
C= 1 (C= 0 )时传输门开通。
C= 0 (C= 1 )时传输门关断。
20.4. 4 CMOS传输门电路
1. 电路
2. 工作原理
设：

## Slide 41
开关电路
20.4. 4 CMOS传输门电路

## Slide 42
(1) 静态功耗低(每门只有0.01mW, TTL每门10mW)
(2) 抗干扰能力强
(3) 扇出系数大
(4) 允许电源电压范围宽 (3 ~ 18V)
(1) 开关速度快
(2) 抗干扰能力强
(3) 带负载能力强